## Slide 1
¿Por qué no chocan
Los aviones en el aire?

## Slide 2
¿PORQUE NO CHOCAN LOS AVIONES EN EL AIRE?

## Slide 9
Puesto que todos los días miles de aviones surcan los aires, ¿por qué no chocan? Además los pilotos ni siquiera saben ni pueden
ver si hay otros aviones
volando en esos momentos.
Entonces ¿Por qué
no chocan?

## Slide 27
Esto se debe a que la mayoría de los países cuenta con un sistema de control del tráfico aéreo. Un equipo de especialistas sigue desde tierra las diversas fases de los vuelos que se realizan
bajo normas de vuelo con instrumentos.
Esto significa que mientras el piloto
atiende sus deberes en la cabina,
muchos ojos y oídos en tierra
siguen la evolución del vuelo.
El piloto se comunica por
radio no solo con los con-
troladores de los
aeropuertos de
origen y destino,
sino con otros
a lo largo de
su ruta.

## Slide 45
Y esto es sumamente importante, por que imaginemos que dos aviones comerciales viajan por la misma ruta en direcciones opuestas. Para cuando los aparatos sean visibles al ojo desnudo de los pilotos, estos solo tendrán unos segundos para eludir la colisión. La función del controlador aéreo es impedir que algo así ocurra. Mucho antes de que los pilotos se vean, ya habrán recibido instrucciones para que se separen y mantengan una distancia segura. La Organización de Aviación Civil Internacional optó por el inglés como lengua internacional para evitar riesgos al viajar a otros países.

## Slide 57
Si el controlador considera necesario desviar un avión para evitar un accidente, cuenta con tres opciones. Puede ordenar al comandante que cambie 1) de rumbo (procedimiento llamado vectorización); 2) de velocidad, en caso de que una nave esté alcanzando a otra, o 3) de altitud, la opción más común.

## Slide 67
Como medida de seguridad extra, muchos radares alertan al controlador cuando se presentan situaciones de riesgo. Se encienden alarmas audibles y visibles si se detecta, por ejemplo, que dos aviones pasarán muy cerca el uno del otro. Y también se dispara una alarma si alguno se acerca demasiado a tierra.
Así que aquí tenemos otra razón para perder el miedo a volar, pues siempre se busca la seguridad de las personas.

## Slide 75
UN FUERTE
ABRAZO,
QUE TENGAS
UN BUEN DIA
Hoy es jueves, 03 de octubre de 2019
Ahora mismo son las 10:55 h.

## Slide 76
¿Te ha gustado? Puedes ver más entrando Aquí
Además puedes recibir powerpoints en tu correo electrónico suscribiéndote aquí: